中国科学院软件研究所

5号楼门禁系统设备更换项目比选招标文件

一、招标单位：中国科学院软件研究所

二、项目名称：5号楼门禁系统设备更换项目

三、项目地点：北京市海淀区中关村南四街4号院

四、项目具体要求

1．项目工作包括：拆除原有5号楼各层办公区门禁系统控制器及读卡器、有故障的电磁锁、出门按钮等设备，更换新的门禁系统管理软件、门禁控制器、读卡器以及对一层主、附楼速通门进行改造加装人脸识别系统。

2．工作量的描述：详见附件

（1）5号楼门禁系统改造工程量清单表

（2）5号楼门禁系统更换设备点表

（3）概述核心产品技术要求

3．工程完成时间

自合同签订后45天内完成本次更换工程，投标单位应具有按期完成工程的能力，合同中应约定工程超期的对应处罚措施。

为了不影响招标单位的正常工作，施工，尤其是有间歇或持续性噪音（大于70分贝）的作业，应尽量安排在非工作时间（工作日夜间或周六、周日）。

五、投标单位资格要求

1．在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，三年内无不良诉讼记录。

2．不接受中标后再转标模式。

3．投标需要提交的资料

（1）营业执照副本复印件；

（2）电子与智能化工程专业承包二级及安防工程企业设计施工维护能力证书一级；

（3）安全生产许可证；

（4）质量管理体系认证证书；

（5）环境管理体系认证证书；

（6）职业健康安全管理体系认证证书；

（7）投标单位法定代表人授权委托书原件及盖章的复印件；

（8）被授权代表的身份证原件及盖章的复印件；

（9）方案和报价（参照附件《5号楼门禁系统改造工程量清单表及概述核心产品技术要求》格式分别填写，并密封盖章）。

六、招标公告的发出和投标文件的收取

1．招标文件发布

（1）中国科学院软件研究所官网发布。

（2）报名时间：2021年12月7日下午14点-16点

2．现场踏勘

2021年12月8日上午10点为现场踏勘时间，集合地点为北京市海淀区中关村南四街4号，5号楼一层大厅。联系人：赵映泰     联系电话：62553968

除现场踏勘外不再进行答疑。

3．投标文件送达时间、地点

（1）送达时间：另行通知。

（2）投标（开标）地点：北京市海淀区中关村南四街4号，5号楼4层会议室。

七、投标报价和评标

1．本项目采取固定总价法来确定价格，投标单位按附件《5号楼门禁系统更换设备清单表及概述核心产品技术要求》的格式进行报价，最终按照经双方确认的实际工程量核算总价，并由第三方审计单位审核总价为工程最终价。

2．招标单位将组织评标小组对投标单位的投标进行比选。以价格、服务为主要评价要素选择投标单位进行合同洽商。

八、保修约定

工程保修期为2年。保修期内如出现问题，相应的施工单位应免费维修，并对所造成的损失进行赔偿。合同中应约定赔偿方案。

九、解释权

本招标文件的解释权属招标单位。

中国科学院软件研究所

2021年11月29日

附件1：

| 5号楼门禁系统更换设备清单表 |
| --- |
| 单位：元 |
| 序号 | 设备及软件名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 | 说明 |
| （一） | 一、拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | 双门控制器包含箱体、电源等 | 17 | 台 |  |  |  |
| 2 | ID读卡器（方型） | 塑料PVC材质 | 23 | 台 |  |  |  |
| 3 | ID读卡器（窄条型） | 塑料PVC材质 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 通信线 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| （二） | 5号楼门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 双门双向控制器,管控门数：2门 支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口，支持长度为20位的卡号识别和存储 可存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） | 15 | 台 |  |  |  |
| 2 | IC读卡器（方型） | IC卡，电压DC12V,W34通讯,读卡距离EM<10CM,4CM<IC 。读卡频率：13.56MHz 按键方式：触摸按键 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 | 23 | 台 |  |  |  |
| 3 | IC读卡器（窄条型） | IC卡，电压DC12V,W34通讯,读卡距离EM<10CM,4CM<IC | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 壁挂式人脸识别门禁一体机（5号楼地下室） | 1、7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1024*600，显示软件界面及操作提示，显示人脸框，实时检测最大人脸，方便用户校准； 2、采用200万广角宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，适应1.4m—1.9m身高范围； 3、设备采用深度算法，50000人脸库（可拓展到10万)，识别速度快，准确率更高； 4、支持真人活体检测，照片视频防假识别； 5、设备支持人脸识别、刷卡+人脸识别等多种识别方式，人脸比对时间≤0.5/人，人脸验证准确率≥99%； 6、设备支持通过TCP/IP一卡通平台下发、人脸数据，支持在断网模式下，单机运行功能； 7、设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果实时上传给一卡通平台保存； 8、设备支持本地登录后管理、查询、设置设备参数，可通过U盘进行数据导入； 9、设备支持通过韦根接口接通道管理板； 10、设备可输出认证结果固定语音提示； 11、设备支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性。 12、工作温度0℃-50℃。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 电源 | 12V3A | 14 | 个 |  |  |  |
| （三） | 5号楼一层主、附楼通道人脸识别系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通道式人脸识别仪（含测温模块） | 1、设备外观：采用7英寸-8寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别访客二维码；体温异常和未戴口罩自动语音+文字报警； 4、通讯方式：有线网络、WiFi； 5、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 6、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； 7、使用环境：室内，无风环境； 8、安装方式：通道安装； 9、外观尺寸：126.6*366.6*122mm 10、工作温度：0℃-50℃。 11、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 12、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 13、人体温度测量范围30-50℃，环境温度测量范围0-50℃； 14、温度分辨率0.01℃，光谱分辨率（D:S）15：1； 15、体表温度测量精度<0.2℃，环境温度测量精度<0.2℃； 16、工作温度0℃-50℃。 | 6 | 台 |  |  |  |
| 2 | 通道式人脸识别仪 | 1、设备外观：采用7英寸-8寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、支持识别访客二维码； 4、通讯方式：有线网络、WiFi； 5、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 6、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； 7、使用环境：室内，无风环境； 8、安装方式：通道安装； 9、工作温度：0℃-50℃。 | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 识别仪支架 | 原厂金属支架； 适用于在闸机上安装使用； | 12 | 个 |  |  |  |
| 4 | 外接IC读卡器 | IC卡，电压DC12V,W34通讯,读卡距离EM<10CM,3CM<IC | 12 | 个 |  |  |  |
| 5 | 电源 | 开关电源，12V5A | 12 | 个 |  |  |  |
| （四） | 访客系统（选配） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式人脸访客机 | 前屏：超薄TFT LED屏 后屏：超薄TFT LED屏 主板：低功耗工业主板；CPU：1.8GHz RK3288 四核CPU 内存：4G高速DDR3内存； 硬盘：32G工业级SSD固态硬盘； 摄像头：高清1080P； 阅读器：高速二代身份证信息读取，读卡距离<=35MM 可外接设备：小票打印机、扫描枪； 通讯：WIFI、TCP/IP、蓝牙4.0 接口：RJ45×1、USB2.0×4、USB3.0×2、VGA×1、RS232×1、SPK×1、MIC×1 电源：12V/5A 温度：-15℃~60℃ | 1 | 台 |  |  |  |
| （五） | 管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统管理软件（定制开发需求） | 1、管理平台，通过接入系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 2、支持通道、访客、车场、梯控、门禁、消费、考勤、会议管理、宿舍管理等系统或单独发布使用，采用区域管理、各子系统互不影响。（可拓展访客预约/邀约、消费充值、微信报餐、会议室预约等云端服务。） 3、账户管理：将角色分配给不同的各级子帐号，并赋予该子帐号对应的角色通行管理的权限，最高账号可查看所有数据，各级账号仅可查看本级相关数据。 4、人员管理：人员的增删改查，组织管理，自助登记审批。 5、设备管理：实现对终端设备参数的在线配置与管理、对设备分组管理，以及查看设备的操作记录，配置设备端的设备管理员，对设备进行远程控制。 6、通行策略：可支持设置多种策略，策略可应用到指定的某个区域或多个区域，策略下发到所管辖区域内的指定的硬件设备。 7、通行记录：查看各个时间段不同设备的通行记录，在设备地图上显示人员的通行轨迹。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 人脸录入设备 | 人脸抓拍摄像机,像素800W,内置麦克风,USB接口,免驱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 发行器 | 一卡通发行器,通讯接口USB,HID,读卡距离3-4cm | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 一卡通服务器 | CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz 内存:64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 机箱规格：2U单路标准机架式服务器 87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约25KG（不含导轨） | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 管理电脑 | 通用台式微型计算机 显示器：22英寸LCD 含键鼠套装 | 1 | 台 |  |  | 甲方利旧 |
| （六） | 网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 1.固化24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇，工作环境温度：0℃~50℃； 2.交换容量≥330Gbps/3Tbps，包转发率≥50Mpps/120Mpps； 3.ARP容量≥1K，MAC容量≥16K，FIB容量≥500； 4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持VLAN、STP/RSTP/MSTP、QINQ等二层协议； 6.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON(1，2，3，9)、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFLOW | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 核心交换机 | 1.固化24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇，工作环境温度：0℃~50℃； 2.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps； 3.ARP容量≥1K，MAC容量≥16K，FIB容量≥500； 4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持VLAN、STP/RSTP/MSTP、QINQ等二层协议； 6.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON(1，2，3，9)、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFLOW | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 光模块 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm），500m | 6 | 块 |  |  |  |
| （七） | 综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 5 | 305米/箱 |  |  |  |
| 2 | 通信线 | RVVP 2*1.0mm | 1000 | 米 |  |  |  |
| 3 | 信号线 | RVVP 4*0.75mm | 1000 | 米 |  |  |  |
| A | 设备费合计（包含安装调试费，运输费，企业管理费，利润等） |  |  |  |  |  |
| B | 税金 |  |  |  |  |  |
| C | 合计(人民币：元) |  |  |  |  |  |

附件2：

| 5号楼门禁系统更换设备点表 |
| --- |
| 序号 | 位置 | 楼体 | 门禁刷卡设备 | 门禁人脸识别设备 |
|  |  |  | 读卡器 （窄条型） | 读卡器 （方正型） | 双门控制器 | 专用电源 | 进闸通道型 （带测温模块） | 出闸通道型 | 壁挂型 |
| 1 | 地下一层 | 主楼 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 附楼 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2 | 一层 | 主楼 | 8 |  |  | 8 | 4 | 4 |  |
|  |  | 附楼 | 4 |  |  | 4 | 2 | 2 |  |
| 3 | 二层 | 主楼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附楼 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| 4 | 三层 | 主楼 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 附楼 |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| 5 | 四层 | 主楼 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 附楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 五层 | 主楼 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | 六层 | 主楼 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 七层 | 主楼 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | 八层 | 主楼 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | 九层 | 主楼 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 11 | 十层 | 主楼 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 12 | 十一层 | 主楼 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | 十二层 | 主楼 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 14 | 23 | 15 | 26 | 6 | 6 | 2 |

附件3：概述核心产品技术要求

# 概述

## 现状描述

近年来，我所针对人员出入口的管理不断加强从严管控，为了切实维护园区职工正常的工作、生活秩序，在出入口处进行有效的人员身份核验和进出管理成为大家的共同诉求。

现阶段所内各层办公区ID卡门禁系统建设于2006年，现该系统己在市场基本淘汰，由于产品软硬件原生产厂商己不生产配件，导致我所升级及维护成本较高，故现需对门禁管理系统进行统一升级更新换代，以用于验证管理进出人员的身份信息。

首层主、附楼速通门闸机建设于2014年，主楼4进4出，附楼2进2出，该速通门系统运行良好，现通过改造加装人脸识别设备，对现有闸机进行联动控制，在满足识别仪设备安装的同时，尽可能减少对速通门外观的破坏。

## 需求分析

出入口控制作为安全防护的第一道防线，能在出入口位置对“进出人员”进行有效的监管和信息记录是实现安全防范的关键。针对我所现状进出人员属性将其分为“内部人员”和“外来访客”两类人员，具体需求分析如下：

- 灵活的身份登记

卡片的发行、挂失、补办必须在管理中心完成操作。而内部人员想通过远程开“卡”、自助开“卡”、中心开“卡”等多种方式完成身份信息登记。

- 简化访客登记管理流程

简化已有的访客登记流程，采用无介质化的方式实现访客身份认证，如生物特征、手机等。采用人脸技术，可以确保真实、准确记录访客信息，并对访客人脸识别进出进行完整记录，极大提升访客体验。

- 快速验证进出人员身份，规范人员进出秩序

通过现场人脸抓拍与人脸照片底库比对技术验证人员真实身份，快速放行通过认证的人员。

- 黑名单比对

通过照片等方式快速标记黑名单人员，通过系统对进出人员身份进行比对，防止黑名单人员进入现场。

针对以上需求分析，本次所内门禁系统方案改造利用先进的人脸比对技术，采用一套软件管理平台，针对管理内部人员和外部访客，以人脸为主，IC卡、身份证为辅的身份认证方式，提升用户体验，并完整记录有效的身份认证、进出管控和信息记录。

## 系统总体架构

人脸门禁系统架构图

#### 前端设备设计

前端设备主要负责采集人员的人脸照片并判断人员的进出权限。认证通过后人脸一体机输出电锁开门信号，完成开门动作，控制人员放行。主要产品如下：

- 人脸识别设备、读卡器

前端设备包括人脸、刷卡两种的形态存在。将身份信息采集判断和门禁控制功能进行了融合，同时支持多种不同认证方式的组合应用。

#### 传输网络设计

传输网络是系统能够稳定运行的关键环节之一，设计原则如下：

- 通过TCP/IP或WIFI（可定制4G/3G/GPRS）接入管理中心；

- 门禁读卡器下行通过多芯信号线接入：输出门锁开关控制信号与报警联动信号等；

#### 管理中心设计

管理中心主要由USB相机、门禁管理软件、工作站等组成，可对门禁系统整体运行状态进行有效的监控管理，降低系统管理难度、降低维护成本、降低人员依赖性。门禁管理软件除了具备对人脸照片的记录配置之外，也能实现参数设置、设备监控、报警处理、故障定位等系统应用和管理功能，可以极大提升整个门禁管理系统使用的便捷性和有效性。

## 人员通道系统

人员通道子系统能够对受控区域进行有效管控，所有进出受控区域的人员均需经过认证后方可通行，可以有效防止未授权人员随意进入受控区域，提升内部安全系数。此外，该系统可有效控制人员通行秩序，使得出入口通行井然有序，方便人员出入管理。

### 系统架构

人员通道子系统由人员通道闸机、工作站和发卡器等组成，对于安保要求严格的场景，还可以配置人脸识别组件的人脸闸机。根据出入口通道管理需要，选用网络型门禁控制主机，通过TCP/IP通讯方式进行与上层管理层通讯方式，支持联机或脱机独立运行，并可联动附近视频监控设备进行抓拍存储，门禁控制主机接入综合管理平台可实现设备资源、人员权限与配置的统一管理。系统架构示意图如下：

人员通道系统架构示意图

- 人员通道闸机

人行通道闸机阻拦体受控制系统驱动，人员身份验证通过后，阻拦体自动打开，延时后闭合。闸机可辅以摄像头、身份证读卡器、CPU卡读卡器、二维码读卡器等认证方式通过。

- 门禁控制主机

门禁控制主机可选择内置在闸机内，也可以选择外置，负责人员通道闸机输入、输出信息的处理和储存，用于闸机开关的控制。

- 人脸识别组件

对于需要1：N比对验证的场所，人员通道闸机可以配置人脸识别组件，能够确保实人通行，即时比对通过。1:N比对设备抓拍人脸照片，进行人实时比对，比对通过后予以放行。

- 工作站

工作站主要用于对出入口控制操作进行记录，供出入口控制管理人员进行数据查询和管理。采用人脸闸机时，需配置中心录入仪或USB相机录入人脸照片。

## 人员信息注册

进出人员具体划分为两大类：内部人员和外部访客，外部访客根据登记类型不同划分为预约访客和临时访客两类。

### 内部人员注册端

#### 中心注册－中心录入仪采集

中心注册是指人员在发卡中心完成注册，此方式利用中心录入仪完成人脸抓拍录入并自动完成人脸照片质量评分，平台自动将采集的照片与人员基础信息进行关联。管理平台可注册的人员信息统一下发至人脸识别终端设备。

#### 中心注册－USB相机采集

中心注册是指人员在发卡中心完成注册，此方式利用USB相机完成人脸抓拍录入，并使用身份证阅读器获取人员身份信息，并进行关联。需要发IC卡时，可将该人员信息与IC卡号关联，进行授权和发IC卡操作。综合安防管理平台将注册的人员信息统一下发至人脸识别终端设备。

#### 中心注册－照片导入

中心注册是指人员在发卡中心完成注册，利用管理员事先收集的照片导入到管理平台，通过照片的命名规则与平台预先登记的信息进行自动关联。

### 认证比对端

系统的权限认证场景由人脸通道闸机、人脸门禁一体机等组成。

#### 人脸门禁系统

人脸门禁一体机人证访客机下发的人脸库及管理中心下发的人脸库进行人脸照片比对。比对后输出语音提示及界面文字显示，并将人员身份信息及现场抓拍图片上传至后台进行完整记录。若现场为人脸闸机将输出开闸信号完成开闸，人员通行完成进/出流程。

#### 人脸人员通道

人脸闸机：外部访客通过人证访客机下发的人脸，而管理中心下发的人脸库进行人脸进行照片比对。比对后输出语音提示及界面文字显示，并将人员身份信息及现场抓拍图片上传至后台进行完整记录。若现场为人脸闸机将输出开闸信号完成开闸，人员通行完成进/出流程。

人脸闸机由人员通道、人脸通道组件、门禁主板等部分组成。人脸闸机用于规范受控区域的进出，所有进出人员均需经过人证合一的实名制身份核验后方可通行，可以有效防止未授权人员随意进入受控区域，提升内部安全系数。人脸闸机可支持多种身份认证方式，包括人脸、IC卡、身份证及其组合认证方式。

### 传输网络端

人证比对终端、人脸闸机和人证访客机均通过标准以太网协议与平台进行通信；前端采集的访客身份信息、人脸闸机认证信息、现场抓拍图片等通过网络传输至平台；平台将人员授权信息（卡号、身份证号、人脸库等）下发至前端设备。

### 管理中心端

管理中心主要包括管理平台、工作站和身份录入设备（USB相机、身份证阅读器）。

部署的管理平台可管理应用场景内部所有设备，接收和展示由认证比对端上报的信息。工作站主要用于对系统的控制操作进行记录，供管理人员进行数据查询和管理、身份录入设备录入人脸、身份证信息，并可进行IC卡写卡、授权、格式化等操作。

## 总体流程

### 内部人员总体流程

- 内部人员注册授权

内部人员注册可采用APP注册、前端注册或者中心注册方式。一般情况下，推荐采用中心注册方式。

- 人脸闸机认证

人脸闸机可灵活支持多种认证方式，包括刷人脸、刷卡+人脸、智能模式等。用户可根据自己的需求，从安全性和便捷性角度出发，灵活选择最佳的认证方式。

比对结果为合法人员时，闸机自动打开放行；比对提示为黑名单时，后台自动提示报警信息，启动处置预案；比对失败时，可以再次比对或者人工干预来确认身份。

- 黑名单报警

当系统识别到当前人员为黑名单人员时，会在中心平台产生报警事件提示，并启动处置预案，如管理中心屏幕弹窗、声光报警、给安保人员发送提示短信等。

- 人脸门禁认证

人脸门禁一体机可包括刷人脸、刷卡+人脸等认证方式。用户可根据自己的需求，从安全性和便捷性角度出发，灵活选择最佳的认证方式。

比对结果为合法人员时，可控制打开房门放行；比对提示为黑名单时，后台自动提示报警信息，启动处置预案。

- 考勤

内部人员通过人脸闸机或人脸门禁时都将产生事件，平台可利用认证的事件做为考勤原始记录，平台再根据各员工的上下班类型、设置的班次等参数对每个人员的数据进行系统处理，自动判断其是否迟到、早退或旷工。

## 访客系统

### 系统架构

访客子系统主要由访客一体机、管理终端、综合管理平台组成，并可与门禁子系统、人员通道子系统、梯控子系统进行整合，对访客身份进行有效确认，并管控访客的进出区域。

一般在大厅放置立式自助访客一体机，在前台、保安室等地放置桌面式访客一体机；已经预约过的来访人员使用自助访客一体机完成自助登记动作；未提前预约的来访人员则需要到前台或保安室处登记，由工作人员利用台式访客一体机完成访客登记。

### 外部访客登记端

一般在前台、保安室等处放置人证访客机，通过刷身份证信息获取身份证内人员的详细信息，利用自带的摄像机抓拍现场人脸并自动与身份证内置的人脸进行比对，比对通过后人证访客一体机选择现场抓拍的照片身份授权。同时人证访客一体机授权的认证方式可灵活多样，支持人脸、二维码、IC卡、身份证多种认证方式及组合认证方式。

访客管理系统系统架构

### 外部访客总体流程

#### 临时访客总体流程

- 访客来访

临时访客直接来访时，由前台工作人员与被访者进行信息，并录入姓名、身份证号、联系方式等信息，当访客为系统的黑名单人员时，系统将不予预约。

- 访客登记

相较于传统的访客登记流程，本系统最大的区别就是必须对来访人员进行人证合一比对通过后，才能自动完成访客登记动作，经询问后同意后，抓拍访客人脸录入，或者由人工进行登记验证，以确定是否可以进入。

访客登记完成后，会根据需要，对访客进行授权，一般是对人脸或者卡片（IC卡/身份证）进行授权，或者同时授权。

- 人脸闸机认证

人脸闸机可灵活支持多种认证方式，包括刷人脸、刷卡+人脸、智能模式等。一般而言，建议在人脸闸机处授予访客刷人脸通过权限，无需发放卡片、二维码等访客凭证，以提升访客的进出体验。

比对结果为合法人员时，闸机自动打开放行；比对失败时，可以再次比对或者人工干预来确认身份。

# 核心产品技术要求

## 一、人证访客一体机

人证访客一体机设备，需具有人证合一检测功能，精确地获取并登记来访人员的身份证信息；外形美观大气。

- 高清双屏显示，需具有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏。

- 具有200万高清摄像头，支持访客的照片采集，同时支持白光补光，可适应光线差的环境。

- 摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记。

- 双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯，同时可定制3G/4G通讯方式。

- 内置居民身份证阅读器，可读取居民身份证信息，并支持Mifare卡、CPU卡序列号识别。

- 具有人证比对功能，将访客的身份证照片与现场采集的照片做比对，验证是否为本人，核实通过后才能完成登记流程。

- 内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码，方便访客签离。

- 支持打印访客凭条，当访客登记成功后，由访客机打印访客登记信息，内容包括：证件图像、访客姓名、证件号码、访客地址、有效期、接待部门、接待人员等。

## 二、壁挂式人脸识别一体机

壁挂式人脸识别一体机，需具备深度学习算法，识别速度快、准确率高，支持人脸识别（1：N）、IC卡多种验证方式。

产品特性

- 壁挂式工业级设计，性能稳定，典雅大方，线条流畅；

- 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1280*800，显示软件界面及操作提示，显示人脸框，实时检测最大人脸（支持本地视频预览），方便用户校准；

- 采用200万广角宽动态摄像头，可扫描二维码，面部识别距离0.3m-1m，适应1.4m—1.9m身高范围，支持照片视频防假；

- 设备具备深度学习算法，支持50000人脸库，识别速度快，准确率更高；

- 设备具备人脸识别、刷卡+人脸识别等多种识别方式，人脸比对时间≤0.5/人，人脸验证准确率≥99%；

- 设备支持通过TCP/IP网络平台下发或USB导入卡、人脸数据，支持在断网模式下，单机运行功能。

- 设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及抓拍的照片实时上传给平台保存；

- 可通过平台下发或本地导入黑名单，在本地进行黑名单比对后上传结果给平台，亦可对接公安身份证信息库进行黑名单比对，从而实现黑名单管控；

- 设备支持本地登录后管理、查询、设置设备参数，可通过U盘进行数据导入（人脸、黑名单）及数据导出（本地注册人脸、事件记录）；

- 设备支持通过RS485外接读卡器、支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；

- 可通过RS485接入安全门控模块，安全门控模块可以接入电控锁，在主机被恶意破坏的情况下，门不被打开；

- 设备支持视频对讲功能；

- 设备可输出认证结果固定语音提示；

- 设备支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性。

### 三、通道型人脸识别组件

人脸识别组件支持深度学习算法，识别速度快、准确率更高，支持人脸识别（1：N）、人证比对（抓拍人脸照片与身份证芯片内人脸小图1:1比对）、IC卡多种验证方式，搭配人员通道使用，可实现人员进出管控。

- 三维造型，工业级设计，性能稳定，典雅大方，线条流畅，具有防水设计，可室外使用。

- 采用7-8英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1280*800，显示软件界面及操作提示，显示人脸框，实时检测最大人脸（支持本地视频预览），方便用户校准；

- 采用200万广角宽动态摄像头，补光灯亮度手动调节，可扫描二维码，面部识别距离0.3m-1m；适应1.4m—1.9m身高范围，支持照片视频防假；

- 设备采用深度学习算法，支持50000人脸库，识别速度快，准确率更高。

- 设备支持人脸识别、刷卡+人脸识别（身份证阅读器需另配）、智能识别（人脸识别、刷卡+人脸识别智能切换）多种识别方式，1：1比对时间≤1S/人，1：N比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%。

- 设备支持通过TCP/IP网络平台下发或USB导入卡、人脸数据，支持在断网模式下，单机运行功能。

- 设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及抓拍的照片实时上传给平台保存；

- 可通过平台下发或本地导入证件号或人脸黑名单，在本地进行黑名单比对后上传结果给平台，亦可对接公安身份证信息库进行黑名单比对，从而实现黑名单管控；

- 设备支持本地登录后台菜单管理、查询、设置设备参数，可通过U盘（此操作需打开设备后盖）进行数据导入（人脸、黑名单）及数据导出（本地注册人脸、事件记录）；

- 设备支持RS485串口（标准485协议，当读卡器使用，可输出卡号）或RS232串口（输出卡号及比对结果）接入门禁设备实现人员通道权限管理（此方式需搭配人员通道主板套件做IO输出，从而控制人员通道）；

- 设备支持USB接口外接身份证阅读器；

- 设备可输出认证结果固定语音提示；

- 设备支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性。

### 门禁控制器

- 双门双向控制器,管控门数：2门

- 支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口，支持长度为20位的卡号识别和存储

- 可存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录

- 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口

- 存储容量：10万张卡和30万记录存储

- 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）

- 喷塑、防水防潮机箱

### 读卡器

- IC读头

- 读卡频率：13.56MHz，读卡距离EM<10CM,4CM<IC

- 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能)

- 电压DC12V,W34通讯,。

- 通讯方式：RS485+Wiegand

- 工作电压：DC 12V

- 功耗：≤2W

- 安装方式：预埋120或86底盒安装

- 工作环境：室内，IP64

### 管理软件平台

- 综合安防管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。

- 支持通道、访客、车场、梯控、门禁、消费、考勤、会议管理、宿舍管理等系统，采用区域管理、各子系统互不影响。（可拓展访客预约/邀约、消费充值、微信报餐、会议室预约等云端服务）

- 支持账户管理：将角色分配给不同的各级子帐号，并赋予该子帐号对应的角色通行管理的权限，最高账号可查看所有数据，各级账号仅可查看本级相关数据。

- 支持人员管理：人员的增删改查，组织管理，自助登记审批。

- 支持设备管理：实现对终端设备参数的在线配置与管理、对设备分组管理，以及查看设备的操作记录，配置设备端的设备管理员，对设备进行远程控制。

- 支持通行策略：可支持设置多种策略，策略可应用到指定的某个区域或多个区域，策略下发到所管辖区域内的指定的硬件设备。

- 支持通行记录：查看各个时间段不同设备的通行记录，在设备地图上显示人员的通行轨迹。

- 支持远程注册发卡操作

- 支持远程权限授权

- 兼容扩展性要求：支持多账户功能，管理员可根据不同类型账户设置操作“功能、权限、显示界面”（例如：a账户远程进入只能看到a部门人员，仅能操作本部门第n层权限某一个门权限）